## Slide 1
INTERNNAV · DUAL-SYSTEM VLN
InternVLA-N1: từ dữ liệu RGB-D
đến hành động của robot
Dual-system đầy đủ: System 2 (VLM) → latent plan → System 1 (NavDP) — đã chạy end-to-end open-loop
Đã chạy thật
NavDP standalone trên sample InternData-N1
Đã đối chiếu code
Pipeline dual-system, latent plan, post-processing
Đã chạy open-loop
Dual-system 7B trên Kaggle T4×2 (23/07); còn lại closed-loop
Nguồn: docs/handbook 01–06 · results.json | Kiểm chứng real-data: 23-07-2026 (dual-system open-loop, Kaggle T4×2)
Notes: 🟢 CORE — Mở bài (10s). 'Tuần 2: setup InternNav + chạy inference dual-system VLN, cả 2 nhánh đã chạy thật.'

## Slide 2
PHÂN CÔNG · 2 NGƯỜI
Hai luồng song song, hội tụ ở dual-system
A
Người A · Model & Local
WSL2 + env internnav-s1, submodule, checkpoint NavDP
NavDP standalone: RGB-D backbone, diffusion, critic
Đọc internvla_n1_agent.py: cơ chế ghép S2 → latent → S1
Chạy real-data trên laptop GPU + tài liệu I/O System 1
B
Người B · Cloud & Eval
Kaggle T4×2: đóng gói checkpoint, chạy S2 (Qwen2.5-VL 7B)
Dual-system 7B open-loop 23/07: GATE 1/2/3, metric S2, look-down 2 nhịp
Prompt/parser S2 · data contract LeRobot · theo dõi yêu cầu server
Hội tụ (Ngày 4–5): ghép dual-system, chạy thử, sync nhóm SIM
Bước kế tiếp chung: closed-loop SR/SPL trên Habitat/Isaac (server ≥24GB).
Notes: 🟢 CORE — Ai làm gì (30s). A: local/S1 standalone. B (mình): cloud/S2/dual-system/eval + data contract. Để mentor chấm được đóng góp từng người.

## Slide 3
NỘI DUNG
Năm phần
01
Bối cảnh & kiến trúc
Vì sao tách slow/fast; ba khái niệm dễ nhầm lẫn
02
Data contract InternData-N1
Cấu trúc LeRobot, preview thật, tiền xử lý RGB-D-pose
03
System 1 — NavDP standalone
I/O contract, RGB-D backbone, diffusion, critic
04
Điểm ghép S2 → latent → S1
Learned latent queries, token compressor, dual async
05
Bằng chứng, lỗi thường gặp & tiến độ
Kết quả real-data, failure modes, gate checkpoint 7B
Phần 03 là trọng tâm
Notes: 🟢 CORE — Agenda (10s, lướt). Nói nhanh 5 phần, không đọc từng dòng.

## Slide 4
BỐI CẢNH
Một lệnh, hai loại khó khăn khác nhau
“Đi qua cửa rồi rẽ trái tới ghế đỏ”
1
Hiểu & lập kế hoạch
Hiểu ngôn ngữ tự nhiên dài
Nhận diện đồ vật, giữ ngữ cảnh cả episode
Chọn mục tiêu tiếp theo hợp lý
Chậm · không cần chạy mọi frame
2
Điều khiển thời gian thực
Biến mục tiêu thành chuyển động ngắn hạn
Tránh chướng ngại theo quan sát hiện tại
Phản ứng với thay đổi cục bộ
Nhanh · phải chạy liên tục
Vì sao không dùng một model duy nhất cho mọi frame?
VLM 7B quá chậm và quá đắt để chạy ở tần số điều khiển. InternVLA-N1 tách: System 2 suy luận thưa và tạo latent plan; System 1 sinh quỹ đạo cục bộ nhiều lần trong khi tái sử dụng chính latent plan đó.
Notes: 🟢 CORE — Bối cảnh (45s). 1 lệnh → 2 loại khó: hiểu/plan (chậm) vs điều khiển realtime (nhanh). Lý do tách slow/fast.

## Slide 5
KIẾN TRÚC
Dual-system: ground slow, move fast
Instruction
RGB history
RGB-D hiện tại
System 2 — slow
Qwen2.5-VL 7B
System 1 — fast
NavDP diffusion policy
pixel goal + latent plan
STOP / discrete action
K quỹ đạo ứng viên
Trajectory post-processing
Environment action
robot thực thi
Điểm cốt lõi: trong dual-system, S2 không chỉ trả về một câu chữ hay một toạ độ pixel. Nó sinh ra latent plan — biểu diễn học được của “đi đâu tiếp theo”. NavDP nhận latent đó làm goal condition, chứ không phải một điểm (x, y, theta) dạng số.
Notes: 🟢 CORE — Kiến trúc (60s). Sơ đồ S2→latent plan→S1→post-process→action. Điểm cốt lõi: S2 trả LATENT chứ không phải toạ độ số.

## Slide 6
CẢNH BÁO KHÁI NIỆM
Ba chỗ rất dễ nhầm lẫn
1
S2 image history ≠ S1 RGB-D memory
S2
tối đa num_history = 8 ảnh lịch sử + ảnh hiện tại, resize 384×384
S1 standalone
memory_size = 8 RGB ở 224×224, nhưng chỉ 1 depth hiện tại
S1 dual async
memory_size = 2: cặp RGB-D lúc lập plan + cặp hiện tại
Số 8 của S2 không đồng nghĩa với số 2 của S1 dual async.
2
Pixel goal ≠ latent plan
Pixel goal
toạ độ quan sát được, lưu theo thứ tự [y, x] — dùng để log/visualize
Latent plan
tensor hidden-state, không mang ý nghĩa toạ độ trực tiếp
Trong code
latent điều kiện hoá diffusion; pixel goal giữ frame “lúc lập plan”
Vẽ nhầm [x,y] ↔ [y,x] là lỗi visualize phổ biến.
3
NavDP standalone ≠ NavDP nhúng trong InternVLA-N1
Hai đường dùng chung khái niệm quỹ đạo nhưng KHÔNG nhận cùng một biểu diễn goal → xem slide sau.
Notes: ⚪ BACKUP — Cảnh báo khái niệm (3 chỗ dễ nhầm). Mở khi được hỏi về history/pixel-vs-latent.

## Slide 7
SO SÁNH
NavDP standalone và NavDP trong dual-system
Thuộc tính | NavDP standalone (đã chạy thật) | NavDP trong dual-system (đã chạy thật)
Goal condition | Numeric point goal (x, y, theta) | Latent plan sinh bởi System 2
Goal encoder | Linear(3 → 384) | MLP 3584 → 384, rồi token compressor
RGB-D contract | 8 RGB history + 1 depth hiện tại | 2 RGB + 2 depth (async path)
Prediction horizon | 24 bước | 32 bước (predict_size=32, đo thật: s1_traj (33,2))
Diffusion steps | 10 timestep | 20 timestep
Critic ranking | Có, trong API standalone đã gọi | generate_traj() trả toàn bộ sample; post-process lấy mean
Trạng thái local | Đã chạy trên RTX 4050 Laptop | Đã chạy open-loop trên Kaggle T4×2 (23/07) — 101/128 frame ra latent
Cùng tên “NavDP” nhưng khác goal representation — không thể thay thế lẫn nhau ở tầng API.
Notes: 🟢 CORE — So sánh standalone vs dual (45s). Bảng 1 slide: cùng tên NavDP, khác goal representation. Cả 2 cột đều 'đã chạy thật'.

## Slide 8
PHẦN 02
Data contract
InternData-N1
Từ file trên đĩa đến tensor mà NavDP thực sự nhận
Notes: ⚪ TRANSITION — Divider Phần 02. Lướt nhanh hoặc bỏ.

## Slide 9
DATA CONTRACT
Cấu trúc một trajectory theo chuẩn LeRobot
<root>/<sub_dataset>/<scene>/<trajectory>/
├── data/chunk-000/
│ └── episode_000000.parquet
├── meta/
│ ├── episodes_stats.jsonl
│ ├── episodes.jsonl
│ ├── info.json
│ └── tasks.jsonl
└── videos/chunk-000/
├── observation.images.rgb/ 0.jpg …
└── observation.images.depth/ 0.png …
RGB
Ngữ nghĩa cảnh cho S2; visual context cho S1
Depth
Hình học gần robot: chướng ngại, khoảng cách
Camera intrinsic
Chiếu điểm 3D/camera thành pixel
Camera extrinsic
Pose camera → đổi world sang local trajectory
action (Parquet)
Ở vln_n1 là chuỗi transform 4×4, KHÔNG phải [v, w]
Task / instruction
Input ngôn ngữ của System 2
Point cloud
Chỉ dùng cho obstacle critic khi huấn luyện/đánh giá
“Có RGB và depth” là chưa đủ. Để tạo point goal và trajectory label đúng, bắt buộc phải có camera geometry / pose.
Notes: ⚪ BACKUP — Cấu trúc LeRobot chi tiết. Mở khi hỏi về schema data.

## Slide 10
DỮ LIỆU THẬT ĐÃ TẢI
Sample InternData-N1: ba nhánh vln_ce / vln_n1 / vln_pe, định dạng khác nhau
✕
vln_ce
Có RGB, nhưng thiếu depth và cột camera-pose
Không dùng được cho adapter S1
✓
vln_n1
122 RGB JPG · 122 depth PNG · intrinsic · extrinsic · action
Sample phù hợp — đã chạy thật
✕
vln_pe
RGB/depth trong .npy, nhưng parquet không lộ camera matrices
Chưa dùng trực tiếp
Vì sao phải viết adapter riêng?
Metadata preview dùng schema lồng dưới stats và thiếu meta/pointcloud.ply → không mở được bằng constructor directory-discovery của loader gốc.
Adapter cung cấp compatibility view một episode: sắp tên frame theo số (2 trước 10), tái dùng nguyên các phép biến đổi image / depth / pose / point-goal / pixel-goal / action của upstream.
Cấp obstacle set rỗng → kích hoạt neutral critic fallback sẵn có, không làm thay đổi tensor dùng cho inference.
Notes: 🟢 CORE (B) — Dữ liệu thật đã tải (45s). 3 nhánh vln_ce/vln_n1/vln_pe; vln_n1 là sample đủ RGB-D + camera → đã chạy. LƯU Ý: đã sửa, KHÔNG nói 'preview/'.

## Slide 11
PIPELINE OFFLINE
Dataset được chuyển thành input NavDP như thế nào
RGB JPG + depth PNG
Parquet: intrinsic, extrinsic, action pose
Sort frame theo số
Chọn start + future target
8 RGB memory
1 depth hiện tại
World pose → local XYZ → (x, y, theta)
float32 [0,1]
8×224×224×3
/10000 → mét
224×224×1
goal_point
float32 [3]
delta traj × 4
chỉ dùng khi train
NavDP
System 1
Chọn frame & memory
start − (memory_size−1)·memory_digit
…, start
memory_size
8
memory_digit
4 (khi không random)
thiếu frame đầu
zero-pad
depth
chỉ ở start_step
Không tạo lịch sử 8 depth frame
Lặp depth thành 8 frame chính là nguyên nhân lỗi positional-index trong thử nghiệm synthetic trước đó.
Notes: ⚪ BACKUP — Pipeline offline dataset→tensor. Mở khi hỏi cách tạo input NavDP.

## Slide 12
TIỀN XỬ LÝ
RGB: năm bước, và chỗ ImageNet normalization thực sự xảy ra
1
Đọc uint8
[H, W, 3]
2
Scale cạnh dài
vừa khung 224
3
Pad bằng 0
giữ tỉ lệ hình
4
Resize cuối
224 × 224
5
float32 / 255
→ [0, 1]
Shape sau loader
[memory_size, 224, 224, 3] = [8, 224, 224, 3]
Sau collate / unsqueeze(0):
[B, T, H, W, C] = [1, 8, 224, 224, 3]
Normalization KHÔNG nằm ở loader
ImageNet normalization xảy ra bên trong RGB backbone:
rgb_norm = (rgb − [0.485, 0.456, 0.406])
/ [0.229, 0.224, 0.225]
Chi tiết temporal-shape quan trọng
Loader cấp 8 RGB history frame nhưng chỉ 1 depth frame hiện tại. RGB-D encoder vì thế nhận 8 × 256 token RGB + 1 × 256 token depth — đúng bằng sức chứa positional (memory_size + 1) × 256.
Notes: ⚪ BACKUP — Tiền xử lý RGB 5 bước + chỗ ImageNet norm. Chi tiết kỹ thuật.

## Slide 13
TIỀN XỬ LÝ
Depth: cùng một đơn vị mét, nhưng ba đường chuyển đổi khác nhau
Đường InternData-N1 (đã dùng)
depth_m = raw_uint16 / 10000.0
Resize / pad về 224 × 224 × 1
Gán 0 cho depth > 5.0 m và depth < 0.1 m
Output float32, đơn vị mét
Cách đọc giá trị 0
Sau bước clip, giá trị 0 có thể là invalid, out-of-range hoặc padding. Không được hiểu là “có vật thể sát camera ở 0 mét”. Đây là lý do min/max depth phải in ra theo mét khi debug.
Ba nguồn depth trong repo — không được áp một phép scale cho tất cả
Nguồn | Depth đầu vào | Chuyển đổi trước khi vào S1
InternData-N1 PNG (offline loader) | uint16 encoded | Chia 10000.0 → mét; ngoài 0.1–5 m đặt về 0
Notebook / real-world async agent | Caller phải đưa sẵn theo mét | Chỉ resize; không nhân, không chia
Habitat / evaluator agent async | Normalized theo sensor range | Nhân 10.0, rồi cap phần > 5 m về 5 m
Smoke test đã chạy đi theo dòng InternData PNG — không đi qua phép nhân 10 của Habitat. Câu “depth của S1 có đơn vị mét” chỉ đúng tại boundary của model.
Notes: ⚪ BACKUP — Tiền xử lý depth 3 đường. Chi tiết kỹ thuật (điểm dễ sai đơn vị mét).

## Slide 14
HÌNH HỌC
Từ transform 4×4 sang hệ robot-local
action trong Parquet
reshape → 4×4
Pose tại start_step
chọn làm gốc
Future poses → local
world → robot frame
xyz_to_xyt()
[local_x, local_y, theta]
Quy ước toạ độ
x
hướng tiến / lùi
mét
y
trái / phải — bên phải là âm
mét
theta
góc so với vector chuyển động ban đầu, atan2(cross, dot)
radian
point_goal là gì?
Là phần tử CUỐI CÙNG của chuỗi local xyt — tức vị trí và hướng tương đối của đích so với frame bắt đầu.
goal_point = [x, y, theta]
shape [1, 3] · float32
Toàn bộ phép biến đổi này được adapter tái sử dụng nguyên vẹn từ loader chính thức — không viết lại geometry, nhờ đó tensor đưa vào NavDP giống hệt lúc huấn luyện.
Notes: ⚪ BACKUP — Hình học transform 4×4 → robot-local. Chi tiết.

## Slide 15
CHUẨN HOÁ
Từ cumulative pose sang diffusion target — và ngược lại
HUẤN LUYỆN
Loader tạo training target
Chọn predict_size + 1 điểm trên chuỗi local
Lấy sai phân giữa các điểm liên tiếp
Nhân hệ số chuẩn hoá 4.0
delta[t] = pose[t+1] − pose[t]
training_action[t] = delta[t] * 4.0
SUY LUẬN
Model trả increment, code tích phân lại
Diffusion sinh delta đã chuẩn hoá
Chia lại cho 4 để về đơn vị mét
Cumulative sum thành quỹ đạo
pose[t] = Σ ( delta_pred[0:t] / 4.0 )
Hệ số 4 đến từ đâu?
Nó là normalization tương ứng với bước tiến khoảng 0.25 m mỗi action. Hệ quả cần nhớ khi đọc log: output THÔ của diffusion là increment, còn output của API standalone đã được log lại là quỹ đạo CỘNG DỒN.
Notes: ⚪ BACKUP — Chuẩn hoá delta/hệ số 4. Chi tiết.

## Slide 16
PHẦN 03 · TRỌNG TÂM
System 1 — NavDP
standalone
Contract đã kiểm chứng · RGB-D backbone · diffusion · critic
Notes: ⚪ TRANSITION — Divider Phần 03. Lướt.

## Slide 17
SYSTEM 1
I/O contract đã kiểm chứng bằng dữ liệu thật
ĐẦU VÀO
goal_point
[1, 3]
float32
Local (x, y, theta) — mét và radian
input_images
[1, 8, 224, 224, 3]
float32, [0, 1]
8 RGB history frame; frame thiếu được zero-pad
input_depths
[1, 224, 224, 1]
float32, mét
CHỈ depth của frame hiện tại
ĐẦU RA
positive trajectories
[K, 24, 3]
Critic giảm dần — ứng viên tốt nhất
negative trajectories
[K, 24, 3]
Critic tăng dần — ứng viên kém nhất
K ≤ 8, đồng thời phụ thuộc sample_num × B
NavDPNet là episode-stateless
Mỗi lần gọi predict_pointgoal_batch_action_vel đều nhận đầy đủ goal và observation tensor. Diffusion scheduler là state của model, không phải lịch sử điều hướng. Toàn bộ state điều hướng nằm ở tầng agent, không nằm trong NavDPNet.
Notes: 🟢 CORE (A) — System 1 I/O đã kiểm chứng (45s). Bảng shape/dtype/đơn vị input-output; NavDPNet episode-stateless.

## Slide 18
SYSTEM 1
RGB-D backbone: từ ảnh sang token nhớ
8 RGB frames
ImageNet normalize
DepthAnything ViT-S
RGB feature extractor
1 depth frame
Repeat kênh 1 → 3
DepthAnything ViT-S
depth feature extractor
Concat visual tokens
Transformer decoder
learned queries
Compressed RGB-D memory
[B, 128, 384]
Phép đếm token
Mỗi frame 224×224
→ 256 patch token
8 RGB + 1 depth
→ 9 × 256 token, khớp sức chứa (memory_size + 1) × 256
Learned queries nén
→ memory_size × 16 = 128 token, mỗi token 384 chiều
Đừng nhầm
Depth 1 kênh được lặp thành 3 kênh để đi qua ViT. Đó là channel conversion nội bộ — KHÔNG phải lặp depth thành 8 frame theo thời gian.
Notes: ⚪ BACKUP — RGB-D backbone token count. Chi tiết.

## Slide 19
SYSTEM 1
Sinh quỹ đạo bằng diffusion
Gaussian noise
[K×B, 24, 3]
Action embedding + position
Transformer decoder
× temporal_depth
Predicted noise
DDPM scheduler step
× 10
Condition memory
Time token
sinusoidal timestep encoding
Goal token × 3
point goal: Linear(3 → 384)
RGB-D memory
128 token × 384 chiều
Goal điều kiện hoá từng bước khử nhiễu, không chỉ ở bước đầu.
Vì sao sinh nhiều ứng viên?
Từ một quan sát có thể tồn tại nhiều đường đi đều hợp lý — đi vòng trái hay vòng phải quanh một chiếc ghế đều đúng. Diffusion giữ được tính đa phương án thay vì ép model trả về một quỹ đạo trung bình vô nghĩa.
24
bước dự đoán
10
DDPM timestep
3
kênh (x, y, yaw)
naction ~ N(0, I), shape [K×B, 24, 3]
Notes: ⚪ BACKUP — Diffusion sinh quỹ đạo. Chi tiết (vì sao nhiều ứng viên).

## Slide 20
SYSTEM 1
Critic xếp hạng và định dạng output standalone
K quỹ đạo thô
delta chuẩn hoá
Critic
+ RGB-D memory
Scalar mỗi ứng viên
Sắp xếp & cắt top-8
positive_trajectory
Sắp theo critic giảm dần, lấy tối đa 8 ứng viên điểm cao nhất.
shape [min(K, 8), 24, 3]
negative_trajectory
Sắp theo critic tăng dần, lấy tối đa 8 ứng viên điểm thấp nhất.
shape [min(K, 8), 24, 3]
Bước cuối trước khi trả về
trajectory = cumsum(naction / 4.0, dim=1)
Vì vậy output của API standalone là quỹ đạo cộng dồn, đơn vị mét/radian.
Bẫy khi K nhỏ
Với sample_num = 2, cả positive và negative đều chứa CÙNG hai ứng viên, chỉ khác thứ tự. Khi đó min/max của hai nhóm trùng nhau — đây là hành vi đúng, không phải lỗi.
Notes: ⚪ BACKUP — Critic ranking + output standalone. Chi tiết.

## Slide 21
PHẦN 04
Điểm ghép
S2 → latent → S1
Learned latent queries · token compressor · dual async
Notes: ⚪ TRANSITION — Divider Phần 04. Lướt.

## Slide 22
SYSTEM 2
Input, prompt và hai nhánh output
S2Input giữ gì?
instruction — câu lệnh điều hướng
rgb — frame hiện tại
depth — không qua processor Qwen, nhưng lưu làm memory cho S1
pose, look_down, idx, should_infer
Prompt trong code
You are an autonomous navigation
assistant.
Your task is to <instruction>.
Where should you go next to stay
on track?
Please output the next waypoint's
coordinates in the image.
Please output STOP when you have
successfully completed the task.
Chọn ảnh lịch sử
Append frame hiện tại vào rgb_list
Chọn ≤ num_history index phân bố đều bằng linspace + unique
Thêm frame hiện tại ở cuối
Chèn <image> placeholder tương ứng
Là subsampling dài hạn, không phải 8 frame liền nhau.
Parser: nếu text có chữ số → pixel waypoint; nếu không → token hành động (STOP / forward / left / right / look-down)
Nhánh A — discrete action
System 1 bị bypass hoàn toàn. Agent phát thẳng action ra environment.
Nhánh B — pixel goal + latent plan
pixel_goal = [coord[1], coord[0]] = [y, x]
Model tiếp tục sinh latent plan cho System 1.
Notes: ⚪ BACKUP (B) — S2 input/prompt/2 nhánh output. Mở khi hỏi prompt format (đây là phần deep-dive của mình).

## Slide 23
ĐIỂM GHÉP
Learned latent queries: latent plan được tạo ra thế nào
Instruction tokens
History + current image tokens
Generated pixel-goal text
Learned latent_queries
[1, n_query, hidden_size]
Qwen2.5-VL multimodal sequence
output_hidden_states=True
Last-layer hidden states
traj_latents = hidden[:, −n_query:, :]
Latent plan
[B, n_query, 3584]
Latent plan không phải hidden state lấy tuỳ ý. Nó là output của các learned query đã attention với instruction, ảnh lịch sử, ảnh hiện tại và output token của S2.
Vì sao load bằng Transformers thuần có thể sai?
Checkpoint chứa latent_queries và toàn bộ module navdp.* — phải load bằng custom InternVLAN1ForCausalLM. Ép vào AutoModel Qwen thuần, các weight này bị báo unexpected/ignored: VLM vẫn chạy nhưng đường nối latent plan → NavDP đã mất.
Notes: 🟢 CORE (B) — Learned latent queries (60s). Latent plan = hidden của learned query đã attention; vì sao load Transformers thuần thì mất đường latent→NavDP.

## Slide 24
ĐIỂM GHÉP
Latent plan đi vào NavDP dual-system
Nén latent thành goal token
[B, Nq, 3584]
MLP 3584→896→448→384
[B, Nq, 384]
TokenCompressor(target=1)
[B, 1, 384]
RGB-D dual async: memory_size = 2
Frame lúc S2 lập plan
neo latent/pixel plan vào cảnh khi suy luận
Frame hiện tại
phản ánh robot đang thấy gì bây giờ
images_dp: [1, 2, 224, 224, 3]
depths_dp: [1, 2, 224, 224, 1]
34 condition token
2 RGB × 256 + 2 depth × 256
= 1024 visual token
Learned queries nén còn
memory_size × 16 = 32 token
Condition = 1 time + 1 goal + 32
= 34 token, mỗi token 384 chiều
Output diffusion dual
32
sampled trajectories
32
future steps
3
kênh (x, y, yaw)
20
DDPM timestep
generate_traj() trả delta trajectory thô
[32, 32, 3] (batch 1)
Notes: ⚪ BACKUP — Latent → NavDP dual async (MLP + token compressor). Chi tiết.

## Slide 25
ĐẦU RA
Từ quỹ đạo sang hành động của robot
Continuous — notebook real-world
Chia dx, dy cho 4 để bỏ chuẩn hoá
Cumulative sum thành 32 candidate path
Lấy trung bình theo chiều sample
Trả một quỹ đạo liên tục [T+1, 2] bắt đầu tại [0, 0]
Discrete — evaluator / agent
Cũng tạo mean trajectory, rồi mô phỏng follower đơn giản
Mỗi bước tiến 0.25 m · mỗi lần quay 15°
Lookahead mặc định 4 trajectory point
Dừng khi cách goal ≤ 0.2 m hoặc bước tiếp làm xa goal hơn
Action vocabulary
0
STOP
1
Move forward 0.25 m
2
Turn left 15°
3
Turn right 15°
5
Look down 30°
−1
No-op / wait sentinel
Cache action
s1_step_latent() loại action 0 và chỉ giữ tối đa 4 action đầu. Agent trả action đầu ngay, cache phần còn lại vào s2_output.output_action để phát ở các environment step kế tiếp.
Helper real-world có công thức clip vận tốc, nhưng luồng notebook hiện tại trả quỹ đạo liên tục — không nên nói NavDP luôn trả thẳng motor command [v, w].
Notes: ⚪ BACKUP — Đầu ra: quỹ đạo → action. Chi tiết (action vocabulary).

## Slide 26
ĐIỀU PHỐI
S2 chậm, S1 nhanh — và vì sao reset() là bắt buộc
System 2
System 1
environment steps →
S2 infer
S2 infer
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
một latent plan phục vụ nhiều vòng S1
Evaluator agent
S2 chạy lại khi:
step đầu episode
hết action/pixel/latent hợp lệ
dual_forward_step ≥ sys2_max_forward_step (mặc định 8)
cần look-down
Notebook real-world
Đơn giản hoá bằng plan_step_gap = 4: quá 4 frame kể từ lần S2 gần nhất (hoặc chưa có output) thì chạy S2; giữa các lần đó chỉ append frame qua step_no_infer() rồi chạy S1 với latent đang giữ.
reset() xoá gì?
rgb_list, depth_list, pose_list
conversation_history, llm_output
pixel goal, latent plan, cached action
S1/S2 input-output dataclass
episode & forward counters, look-down state
Nếu quên reset
S2 dùng ảnh của episode trước
Latent cũ điều khiển S1 trong scene mới
Cached action cũ phát trước khi model kịp infer
Chỉ số ảnh và scheduling lệch nhau
Hai implementation cùng ý tưởng nhưng KHÔNG cùng state machine — khi trình bày phải nói rõ đang minh hoạ notebook real-world hay evaluator agent.
Notes: ⚪ BACKUP — Điều phối S2 chậm/S1 nhanh + reset(). Mở khi hỏi vì sao reset bắt buộc.

## Slide 27
PHẦN 05
Bằng chứng, lỗi thường gặp
và tiến độ
Cái gì đã chứng minh được, cái gì vẫn là giả định
Notes: ⚪ TRANSITION — Divider Phần 05 (Bằng chứng). Lướt.

## Slide 28
BẰNG CHỨNG
Kết quả chạy thật trên RTX 4050 Laptop GPU
1.59 s
model-call latency
575.5 MiB
peak CUDA allocation
0
missing checkpoint key
122
RGB / depth frame trong episode
Input đã kiểm tra
Tensor | Kết quả quan sát
goal_point | [1, 3] float32, finite · [−0.396, 1.877]
RGB history | [1, 8, 224, 224, 3] float32 · [0, 0.827]
current depth | [1, 224, 224, 1] float32 · [0, 4.998] m
Output đã kiểm tra
Tensor / metric | Kết quả quan sát
positive traj. | [2, 24, 3] float32, finite
negative traj. | [2, 24, 3] float32, finite
extra ckpt keys | 18 · đều thuộc template decoder_layer.*
Đọc số liệu cho đúng
Range output trộn mét (x, y) và radian (theta) → chỉ dùng làm finite/sanity check, không phải một metric vật lý duy nhất.
Latency chỉ đo inference sau khi model và dataset đã load; PyTorch allocated memory không bằng tổng VRAM trong nvidia-smi.
Cảnh báo “xFormers not available” là warning hiệu năng — không chặn dựng model hay inference.
Bằng chứng máy đọc được: MH_week2/logs/navdp_real_sample.json
Notes: 🟢 CORE (A) — Bằng chứng standalone (45s). Chạy thật trên laptop GPU: latency 1.59s, input/output đã verify finite. ⚠️ XÁC NHẬN nhãn GPU (kế hoạch ghi RTX 3050 6GB, slide ghi RTX 4050) + đảm bảo MH_week2/logs đã push lên nhánh chung.

## Slide 29
BẰNG CHỨNG · DUAL-SYSTEM
Dual-system 7B chạy end-to-end open-loop trên Kaggle T4×2 (23/07)
16.78 GB
checkpoint · VRAM 7.57+9.21 GB
98.8 M
tham số NavDP (S1) đã nạp
0
tham số meta còn sót sau load
101/128
frame S2 ra pixel + latent
GATE 1 — load & verify
Phép kiểm | Kết quả quan sát
system1 | navdp_async (config có sẵn, không patch)
latent_queries | [1, 4, 3584] · n_query = 4
tokenizer | slow→fast OK (transformers 4.51.0)
GATE 2 + 3 — S2 → latent → S1
Tensor / metric | Kết quả quan sát
S2 latent | [B, 4, 3584] finite (nhánh pixel-goal)
s1_traj | (33, 2) không NaN · predict_size = 32
s1_actions | ∈ {1,2,3}, ≤4 · trên 101 frame latent
Đọc số liệu cho đúng
Open-loop = feed observation tĩnh vln_ce vào policy (pose = ma trận đơn vị); KHÔNG phải benchmark SR/SPL closed-loop.
device_map='auto' + attn 'sdpa' là 2 override bắt buộc so với code gốc (pin 1 GPU + flash_attention_2) để chạy trên T4×2.
GATE 1/2/3 đều PASS — lần đầu xác nhận runtime cơ chế config.system1 dựng NavDP (bản -w-NavDP có sẵn field này).
Bằng chứng máy đọc được: docs/handbook/results.json · 05_appendix.md PL-E2/E3 (23-07-2026)
Notes: 🟢 CORE (B) — Bằng chứng dual-system 7B (60s, ĐIỂM NHẤN). Kaggle T4×2 23/07: 16.78GB, navdp 98.8M, 101/128 frame ra latent, GATE 1/2/3 PASS. Open-loop, KHÔNG phải SR/SPL.

## Slide 30
SYSTEM 2 · CHẠY THẬT
System 2 open-loop: chỉ số thật và cơ chế look-down 2 nhịp
41.8 px
pixel-goal L2 trung bình (median 20)
37 %
action accuracy (n=27)
79 %
frame ra pixel+latent (101/128)
35.5 s
thời gian S2 mỗi frame (2 nhịp)
Cơ chế look-down 2 nhịp
Nhịp | Điều gì xảy ra
Nhịp 1 | model trả '↓' = action 5 (xin cúi camera)
Nhịp 2 | gọi lại s2_step(look_down=True) → ra pixel+latent
Kết quả | 101/128 frame ra pixel qua đúng cú 2 nhịp
Toạ độ & nhánh output
Điểm | Kết quả thật
Không gian toạ độ | model nhả 'u v' trong 640×480 gốc
KHÔNG scale 384→640 | scale nhầm thổi L2 41.8 → 206 px
pixel lưu [row,col] | = [v, u]; đảo lại khi so với GT goal
Đọc số liệu cho đúng
L2 41.8 px trên 640×480: 12 outlier >100px (3 là frame 0–2 ep0 chưa có history) — median 20 px sát thực tế hơn.
Action acc 37% trông thấp nhưng 10/17 lỗi là 'STOP sớm' dồn cuối episode; chỉ 7 lỗi điều hướng thật giữa episode.
S2 ~35.5 s/frame gồm ~2 lần generate/frame (look-down) — cả run 128 frame ≈ 75 phút trên T4×2.
Nguồn: 05_appendix.md PL-E3 · results.json · 06_eval_plan Phase E–G
Notes: 🟢 CORE (B) — S2 chạy thật + look-down (60s). L2 median 20px (mean 41.8 nhạy scale, đừng để đứng 1 mình), action 37%=10/27 (10/17 lỗi là STOP sớm), 35.5s/frame, look-down 2 nhịp.

## Slide 31
RANH GIỚI BẰNG CHỨNG
Notebook chính thức chứng minh gì — và không chứng minh gì
✓
Notebook CHỨNG MINH
Cách load custom InternVLAN1ForCausalLM
API InternVLAN1AsyncAgent.step(rgb, depth, pose, instruction, intrinsic)
History frame, plan_step_gap, pixel output, latent, quỹ đạo liên tục
Depth phải aligned với RGB và có đơn vị mét
!
Notebook KHÔNG chứng minh
Chất lượng S1 trên sample đi kèm — sample real-world quên ghi depth
Cell demo dùng depth giả toàn giá trị 10 m
Chính notebook cảnh báo quỹ đạo sẽ ngắn và yêu cầu dữ liệu tự thu phải ghi cả aligned RGB/depth
Kết quả standalone bổ sung đúng phần còn thiếu
Lần chạy real-data dùng depth thật từ InternData-N1, đúng loader và đúng đơn vị mét — tức là lấp vào chỗ notebook để trống. Nhưng nó vẫn KHÔNG thay thế được một lần chạy dual-system 7B end-to-end.
Notes: ⚪ BACKUP — Ranh giới bằng chứng notebook. Mở khi hỏi notebook chính thức chứng minh gì.

## Slide 32
VẬN HÀNH
Các failure mode cần nhớ
Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Cách kiểm tra
S1 output rất ngắn / vô lý | Depth giả, sai đơn vị hoặc invalid | In min/max depth theo mét; kiểm tra aligned RGB-D
Lỗi shape positional embedding | Nhầm contract standalone và dual async; lặp depth sai | Standalone: 8 RGB + 1 depth · dual async: 2 RGB + 2 depth
VLM chạy nhưng không có latent/NavDP | Load bằng Qwen/AutoModel thuần | Dùng custom InternVLAN1ForCausalLM; kiểm tra custom keys
Pixel bị vẽ lệch | Nhầm [x, y] với [y, x] | Parser lưu [y, x]; OpenCV circle nhận (x, y)
Episode mới hành động sai ngay đầu | Quên reset() | Xoá history, latent, cached action và counters
Preview loader lỗi image_index | Metadata mới lồng dưới stats | Dùng compatibility discovery như adapter Ngày 2
Obstacle critic không thật | Preview thiếu meta/pointcloud.ply | Không đánh đồng path.ply với obstacle point cloud
positive/negative có cùng range | sample_num quá nhỏ so với top-8 | Với K = 2, cả hai nhóm chứa cùng hai candidate
Notes: ⚪ BACKUP — Failure modes. Rất hữu ích khi bị hỏi 'gặp lỗi gì'.

## Slide 33
TIẾN ĐỘ
Nhánh A (standalone) và nhánh B (dual-system open-loop) đã đóng
NGÀY 1 — MÔI TRƯỜNG
WSL2 nhận GPU, torch.cuda.is_available() == True
Env internnav-s1 hoạt động, import internnav thành công
Khởi tạo submodule LongCLIP và diffusion-policy
Có checkpoint DepthAnything và NavDP standalone
Smoke inference GPU local đã chạy
Bổ sung dependency loader InternData, pip check sạch
NGÀY 2 — NHÁNH A (NAVDP)
Tải chọn lọc InternData-N1: sample vln_n1 (tar.gz) + vln_ce/vln_pe — preview/ không tồn tại
Hiểu và ghi lại cấu trúc LeRobot/InternNav
Tìm đúng sample vln_n1 có đủ RGB, depth, camera matrices
Dùng preprocessing/geometry chính thức thay dummy tensor
Chạy NavDP standalone trên RGB/depth/goal thật
Xác minh shape, dtype, range, finite, latency, CUDA memory
Có script tái sử dụng, JSON log và tài liệu I/O
CÒN LẠI — CLOSED-LOOP / EVAL
Chạy closed-loop trong Habitat/Isaac → chưa có SR/SPL thật
Xác nhận trên split chính thức R2R val_unseen / MP3D
Dựng env eval đầy đủ + đo latency S2/S1 trên server ≥24GB
Đây là luồng cloud/eval của nhóm, không phải lỗi của pipeline local.
Nhánh B (dual-system 7B) đã chạy end-to-end open-loop ngày 23/07 — sớm hơn dự kiến. Việc còn lại thuần tuý là closed-loop trên simulator, không phải lỗi pipeline.
Notes: 🟢 CORE — Tiến độ & bước kế tiếp (45s). Nhánh A+B đã đóng; còn lại closed-loop SR/SPL + habitat env + data contract nhóm SIM + PR docs. Nói THẲNG cái gì chưa làm.

## Slide 34
ĐÃ XÁC MINH
Chín điểm đã xác minh trên checkpoint 7B (23/07)
1
model_type = internvla_n1
2
hidden_size = 3584, num_hidden_layers = 28
3
system1 = navdp_async
4
n_query = 4 (đo thật trên -w-NavDP)
5
Tồn tại key kết thúc bằng latent_queries
6
Có đủ nhiều key navdp.* và biết prefix chính xác
7
Custom model load các key này không bị bỏ qua
8
Một inference S2 sinh pixel + latent finite
9
Một inference S1 nhận latent + RGB-D và sinh trajectory finite
Đây là gate của nhánh cloud/dual-system.
✅ Toàn bộ 9 điểm PASS ngày 23/07 (PL-E2/E3). Dual-system open-loop hoàn tất; còn lại chỉ là closed-loop SR/SPL.
Notes: ⚪ BACKUP — 9 điểm đã xác minh trên 7B. Mở khi hỏi chi tiết gate.

## Slide 35
TRA CỨU
Source map trong repo
Nội dung | File chính
Notebook inference chính thức | InternNav-TTS/scripts/notebooks/inference_only_demo.ipynb
Real-world S2 → latent → S1 | internnav/agent/internvla_n1_agent_realworld.py
Evaluator async state machine | internnav/agent/internvla_n1_agent.py
Prompt, parser, s1_step_latent | internnav/model/basemodel/internvla_n1/internvla_n1_policy.py
Learned queries, generate_latents, generate_traj | internnav/model/basemodel/internvla_n1/internvla_n1.py
Build NavDP bên trong custom model | internnav/model/basemodel/internvla_n1/internvla_n1_arch.py
Dual NavDP latent-conditioned diffusion | internnav/model/basemodel/internvla_n1/navdp.py
Standalone NavDP + critic | internnav/model/basemodel/navdp/navdp_policy.py
RGB-D tokenization | internnav/model/encoder/navdp_backbone.py
LeRobot preprocessing / geometry | internnav/dataset/navdp_lerobot_dataset.py
Action conversion + dataclasses | internnav/model/utils/vln_utils.py
Adapter Ngày 2 · report real-data | MH_week2/scripts/run_navdp_real_sample.py · logs/navdp_real_sample.json
Tham chiếu dataset chính thức: internrobotics.github.io/user_guide/internnav/tutorials/dataset.html
Notes: ⚪ BACKUP — Source map trong repo. Để tra cứu.

## Slide 36
MỘT CÂU ĐỂ THUYẾT TRÌNH
System 2 dùng instruction và lịch sử ảnh để tạo waypoint cùng learned latent plan; System 1 nén latent đó thành goal token, kết hợp RGB-D lúc lập plan và RGB-D hiện tại, rồi dùng diffusion sinh nhiều local trajectory.
Trajectory được bỏ chuẩn hoá, tích phân và chuyển thành đường liên tục hoặc action rời rạc để robot thực thi. Nhờ partial async, một quyết định chậm của S2 có thể phục vụ nhiều vòng điều khiển nhanh của S1.
Đã chứng minh
NavDP standalone + dual-system open-loop (S2→latent→S1) đều chạy thật
Đã đọc kỹ code
Toàn bộ đường S2 → latent → S1 và post-processing
Bước kế tiếp
Chạy closed-loop trong Habitat/Isaac để có SR/SPL (open-loop đã xong 23/07)
Notes: 🟢 CORE — Câu tổng kết (30s). 1 câu mô tả toàn pipeline + 'đã chứng minh / đã đọc kỹ code / bước kế tiếp'.